## Slide 1: Министерство образования и науки Республики Казахстан КГУ «Глубоковский технический колледж» УО ВКО
Разработала: Мастер производственного обучения
Васильева Наталья Александровна
1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Квалификации: 1401052 «Штукатур-маляр»
Тема: Конструкции гражданских зданий

## Slide 2: Здания и сооружения
Здания – это надземные строения, имеющие внутренние пространства, предназначенные для деятельности людей (для работы, отдыха, учебы и т.д.)
Сооружения – это надземные и подземные строения технического назначения (мосты, башни, плотины, набережные, радиомачты и т.д.).

## Slide 3: Классификация зданий
1. По назначению
2. По этажности
3. По конструкции стен
4. По способу возведения
5. По степени долговечности
6. По степени огнестойкости
7. По классам

## Slide 4: По назначению
Гражданские – жилые и общественные здания (жилые дома, магазины, детские учреждения, школы, кинотеатры, клубы и т.п.);
В группу гражданских зданий, объединены:
жилые – для постоянного или временного проживания (квартирные дома, общежития, гостиницы и т.д.);
общественные – для социального обслуживания и для размещения административных учреждений (школы, кинотеатры, поликлиники, Дворцы спорта и т.д.).
Промышленные – для размещения различных производств (цеха, котельные, мастерские и т.п.);
Сельскохозяйственные – для обслуживания потребностей сельскохозяйственного производства (силосные башни, коровники, свинарники, птичники, зернохранилища и т.п.).

## Slide 5: По этажности
Одноэтажные, малоэтажные (до 3 этажей включительно), многоэтажные (4.,.9 этажей), повышенной этажности (10...20 этажей), высотные (более 20 этажей), кроме того, здания могут быть смешанной этажности.

## Slide 6: По конструкции стен
Мелкоэлементные (из кирпича, керамического камня, мелких блоков и др.), крупноэлементные (из крупных блоков, панелей, объемных блоков).

## Slide 7: По способу возведения
Полносборные, монтируемые из конструкций и деталей заводского изготовления, неиндустриальные, выкладываемые из мелкоштучных изделий (кирпича, керамического камня).

## Slide 8: По степени долговечности
По способности конструктивных элементов сохранять требуемые эксплуатационные качества.
По этому признаку здания подразделяют на четыре степени:
первая – со сроком службы более 100 лет,
вторая – 50 – 100 лет,
третья – 20 – 50 лет,
четвертая – до 20 лет (временные здания).

## Slide 9: По степени огнестойкости
По возможности конструкций сохранять при пожаре функции несущих и ограждающих элементов, здание может иметь определенную степень огнестойкости:
I-III – с каменными конструкциями;
IV – с деревянными оштукатуренными;
V – с деревянными не оштукатуренными;

## Slide 10: По классам
По совокупности требований, касающихся степени долговечности, огнестойкости и других эксплуатационных качеств.
Здания делят на классы в зависимости от градостроительных требований и народнохозяйственной значимости самого здания или комплексного объекта, в состав которого оно входит.
Каждая группа зданий по совокупности присущих им признаков делится на четыре класса:
к I классу относят крупные промышленные и общественные здания, а также жилые дома в девять этажей и более с повышенными эксплуатационными и архитектурными требованиями;
ко II классу – большинство небольших промышленных и общественных зданий, а также жилые дома до девяти этажей;
к III классу – здания со средними эксплуатационными и архитектурными требованиями, а также жилые дома до пяти этажей.
к IV классу – временные здания с минимальными эксплуатационными и архитектурными требованиями относят.
Здания также подразделяются на отапливаемые и не отапливаемые.

## Slide 11: Требования, предъявляемые к зданиям
Функциональные, учет которых обеспечивает необходимые технологические, санитарно − гигиенические и другие условия эксплуатации здания. Этим требованиям должны быть подчинены его объемно − планировочное и конструктивное решения, отвечающие природно − климатическим условиям строительства, правильной ориентации здания по сторонам света. В здании должны быть необходимое оборудование, отопление, водоснабжение, канализация и т.п., достаточная освещенность помещений, соответствующая наружная и внутренняя отделка.
Технические, предусматривающие защиту внутренних помещений от воздействия внешней среды и обеспечение необходимой прочности, устойчивости, долговечности, огнестойкости и сопротивляемости конструктивных элементов при действии нагрузок (Прочностью, устойчивостью, долговечность, пожарная безопасность).

## Slide 12: Конструктивными элементами здания
Для их возведения используются как мелкоразмерные строительные изделия (кирпич, мелкие блоки), так и крупноразмерные изделия и детали (крупные блоки, панели, объемные блоки и т.п.).
Организация внутреннего пространства, определяющая взаиморасположение помещений в здании, называется объемно – планировочным решением здания.

## Slide 13: Основные конструктивные элементы здания
1 − подошва фундамента;
2 − подвальное перекрытие;
3 − фундаменты;
4 − перегородка;
5 − внутренняя несущая стена;
6 − междуэтажное перекрытие,
7 − наружная несущая стена;
8 − оконный проем;
9 − карниз;
10 − чердачное перекрытие;
11 − стропила;
12 − кровля; 13 − дымовая труба;
14 − слуховое окно; 15 − цоколь.
Рис.1

## Slide 14: Объемно – планировочные и конструктивные элементы здания
1 – помещение лестничной клетки;
2 – комната;
3 – фундамент;
4 – перекрытие над подвалом;
5 – внутренняя стена;
6 – перегородка;
7 – междуэтажное перекрытие;
8 – наружная стена;
9 – чердачное перекрытие;
10 − крыша;
11 – окно;
12 – лестница;
13 – дверь.
Рис.2

## Slide 15: Конструктивные типы гражданских зданий
Несущий остов в зависимости от вида вертикальных опор различают три типа несущего остова многоэтажных высотных зданий
1. Бескаркасный 2. Каркасный 3. Смешанный
Рис.3 Конструктивные типы гражданских зданий: а– бескаркасное здание; б– каркасное здание; в – неполный каркас; 1– несущая стена; 2 – колонна; 3– ригель; 4–элементы перекрытия; 5–навесная панель

## Slide 16: Конструктивные системы каркасных зданий
Рис. 4 Конструктивные системы каркасных зданий: а – с продольным расположением ригелей; б – с поперечным расположением ригелей;
в – с перекрестным расположением ригелей; г – безригельная

## Slide 17: Конструктивные схемы зданий из объемных блоков
Рис. 5 Конструктивные схемы зданий из объемных блоков: а – блочная;
б – панельно – блочная; в – каркасно - блочная

## Slide 18: Дефекты в конструкциях зданий
Рис.6 Характерные уязвимые места
и дефекты в конструкциях зданий
В крышах: места сопряжения кровли с трубами и другими надстройками, с воронками внутренних водостоков; карнизы, утеплитель, защитная покраска кровли.
В стенах: стыки панелей, закладные детали и связи, утеплитель трехслойных панелей, простенки и перемычки, места прохождения водостоков, защитное покрытие.
В цоколях: места сопряжения со стеной и с отмосткой, облицовочный защитный слой, горизонтальная гидроизоляция.
В перекрытиях: середина пролета, опорная часть, зоны увлажнения и сосредоточения нагрузок, швы между панелями, места прохождения труб.
В колоннах: места опирания балок и настилов, вертикальные грани ( ребра).
В воротах, окнах, дверях: порталы и коробки, петли и запоры, нижние обвязки, защитное покрытие.
В фундаментах: места сопряжения с отмосткой, зона увлажнения и зона промерзания грунта.
В основаниях: зоны застоя или притока воды, увлажнение и вымывание основания, зона промерзания и пучения основания, зона перегрузки.
Схема внешних и внутренних воздействий на здание

## Slide 19: Схема внешних и внутренних воздействий на здание
Рис. 7 Схема внешних и внутренних воздействий на здание

## Slide 20: Спасибо за внимание!